编号：SHSSXZ0201-2021

上海市产品质量监督抽查实施细则

烟花爆竹产品

1 抽样方法

按照《烟花爆竹 抽样检查规则》（GB/T 10632-2014）规定要求在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每个规格型号的产品抽样数共抽取抽样样本量的2倍，抽样的样品其中一份作为检验样品，一份作为备用样品。当检验样品的抽样量不足一个运输包装件时，应当抽取一个运输包装件作为检验样品。

2 检验方法与判定依据

表1  烟花爆竹产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志检验 | GB 10631-2013 第6.1条 | GB 10631-2013 第5.1条 | / |
| 2 | 包装检验 | GB 10631-2013 第6.2条 | GB 10631-2013 第5.2条 | / |
| 3 | 外观检验 | GB 10631-2013 第6.3条 | GB 10631-2013 第5.3条 | / |
| 4 | 部件 | 引燃装置外观与连接及牢固性检验 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.4条 | / |
|  |  | 底座牢固性检验 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.4条 | / |
|  |  | 底座稳定性检验 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.4条 | / |
|  |  | 底塞牢固性 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.4条 | / |
|  |  | 点火引火线引燃时间 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.4条 | / |
| 5 | 结构和 材质 | 结构和材质 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.5条 | / |
|  |  | 规格尺寸 | GB 10631-2013 第6.4条 | GB 10631-2013 第5.5条 | / |
| 6 | 药量 | 药量 | GB 10631-2013 第6.6条 | GB 10631-2013 第5.6条 |  |
| 7 | 燃放 性能 | 燃放性能 | GB 10631-2013 第6.7条 | GB 10631-2013 第5.7条 | / |
|  |  | 声级 | GB 10631-2013 第6.7条 | GB 10631-2013 第5.7条 | / |
|  |  | 烧成率 | GB 10631-2013 第6.7条 | GB 10631-2013 第5.7条 | / |
|  |  | 发射（喷射）高度 | GB 10631-2013 第6.7条 | GB 10631-2013 第5.7条 | / |
|  |  | 发射偏斜角 | GB 10631-2013 第6.7条 | GB 10631-2013 第5.7条 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 烟花爆竹产品缺陷类别包含（但不限于）以下缺陷类别：致命缺陷、严重缺陷和轻微缺陷。

3.1.2 缺陷类别和分类判定依据GB/T 10632-2014进行。

3.2结果判定

3.2.1检测结论包含实物质量判定、标识判定和综合判定三部分。

3.2.2实物质量判定：经抽样检测，实物质量是否符合GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》国家标准要求，依据GB/T 10632-2014《烟花爆竹 抽样检查规则》，判定实物质量是否合格。

3.2.3标识判定：经抽样检测，标识是否符合GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》国家标准要求，依据GB/T 10632-2014《烟花爆竹 抽样检查规则》，判定标识是否合格。

3.2.4经抽样检测，产品实物质量是否合格，标识是否合格，依据GB/T 10632-2014《烟花爆竹 抽样检查规则》，综合判定是否合格。